MASA IN TEŽIŠČE
Pipistrel Virus SW
S5-PGO

OMEJITVE:
Največja dovoljena masa poletanja: 472,5 Kg
Lega težišča: od 270 mm do 370 mm
Obremenitev prtjažnega prostora: 25 kg
Minimalna masa posadke: 55 kg

GORIVO OB VZLETU: ________L x 0,72 (kg/l) = ______kg

	Masa	Ročica	Navor
Prazna masa letala	294,8kg	257 mm	75763 Kg x mm
Oseba levi sedež	kg	360 mm	Kg x mm
Oseba desni sedež	kg	360 mm	Kg x mm
Gorivo	kg	215 mm	Kg x mm
Prtljaga	kg	1160 mm	Kg x mm
Skupaj	kg	/	Kg x mm

Navor = masa x ročica

= ___________ mm

Datum:____________ Podpis pilota:__________